RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO TRATTAMENTO MEDIANTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE AD OSSIDAZIONE TOTALE

Richiedente: ...................................

Insediamento ABITATIVO

| Scarico assimilabile al Civile: | ................................... |
| --- | --- |
| (indicare la provenienza degli scarichi e nella Relazione Generale descrivere l’attività insediata) |

I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti da scarichi di abitazioni o assimilati; le acque meteoriche devono essere smaltite separatamente su fossati o linea acque bianche esistente.

Nella costruzione del sistema fognario vengono osservate le prescrizioni contenute rispettivamente nell’allegato 5 Delibera C.M. 4/2/1977 relative alle norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc., e nel Regolamento Comunale di Fognatura.

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, (condensa grassi e vasca imhoff), mediante condotta a tenuta, perviene nel depuratore ad ossidazione totale, filtrato su trincea di ghiaia e convogliato su terreno agricolo, fosso campestre o corso d’acqua

Gli elementi tecnologici costituenti l’impianto sono:

- Rete interna

La rete interna Acque Nere deve essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nell’art. 28 del Regolamento Comunale di Fognatura; in particolare deve essere prevista l’installazione di vasca condensa grassi atta a ricevere gli scarichi provenienti da cucine e lavanderie

- Fossa settica IMHOFF

La vasca imhoff ha la funzione di effettuare una prima chiarificazione di reflui e, soprattutto, distribuire il carico in arrivo al depuratore in modo omogeneo durante la giornata per evitare picchi di portata. può essere costituita da altra vasca con pompa di alimentazione del depuratore a portata costante.

Qualora l’impianto di depurazione non necessiti di tale vasca si dovrà indicarlo nella relazione tecnica alleganto le specifiche schede dell’impianto dalle quali si evinca la non necessità.

In caso di necessità, invece, ai sensi e per gli effetti della tabella allegata alla circolare Regionale 4/6/1986, n. 35 il dimensionamento della fossa settica tipo  IMHOFF è così determinata:

| ABITANTI EQUIVALENTI | CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI |
| --- | --- |
|  | COMPARTO SEDIMENTAZIONE | COMPARTO DIGESTIONE |
|  | Contenuto totale | Litri/Abitante | Contenuto totale | Litri/Abitante |
| Fino a 10 |  | 600 | 60 | 2.000 | 200 |
| Fino a 20 |  | 1.100 | 55 | 4.000 | 200 |
| Fino a 30 |  | 1.500 | 50 | 6.000 | 200 |

L’impianto è progettato per n° ............... Abitanti Equivalenti;

Si precisa inoltre che:

- I divisori paraschiuma della vasca Imhoff devono essere immessi nei liquami per una profondità (a 5 cm;

- Il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1,5 e 2,5 e comunque non inferiore a 1,5;

- La fossa settica deve essetre dotata di un tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a 10 cm, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell’edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;

- La fossa settica deve essere istallata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di ml.1 dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno ml 10 da pozzi, condotte e serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;

- La fossa settica deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghisenza provocare danni alla struttura interna del manufatto;

- L’asportazione del fango dovrà essere fatto periodicamente secondo necessità;

- Buona parte del fango verrà asportato, essiccato all’aria e usato come concime, nel pieno rispetto delle norme igieniche vigenti, senza che venga arrecato fastidio al vicinato o danno all’ambiente, o portato ad altro idoneo smaltimento previsto per Legge; l’altra parte resterà come innesto per il fango (all’avvio dell’impianto si metterà della calce);

- Impianto di depurazione ad ossidazione totale

L’esecuzione di impianto di depurazione presuppone l’impossibilità di utilizzare uno dei sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche puntualmente indicati all’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.107 del 05/11/2009 e s.m.i.); nella Relazione Generale devono, pertanto, essere indicate le impossibilità tecniche all’esecuzione dei predetti sistemi individuali di trattamento acque reflue.

Nella medesima Relazione Generale deve, altresì, essere indicato il tipo di depuratore (marca e modello) da installare ed il numero di Abitanti Equivalenti per i quali è dimensionato allegando specifiche schede tecniche.

Per le acque uscenti dal depuratore è opportuno prevedere un’ulteriore FILTRO IN GHIAIA avente la dimensione di almeno 50 cm/utente e comunque non inferiore a 2m, inoltre deve avere la parte superiore libera per almeno 10 ÷ 15 cm.

Non previsto in quanto: .....................

Previsto - Dimensioni di progetto : .....................

Prima dell’immissione finale deve essere posizionato un pozzetto di ispezione

RECAPITO FINALE:

Acqua superficiale  		Altro .......................

In caso di recapito finale in acqua superficiale, ed ai sensi di quanto previsto nelle predette Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, si evidenzia che:

- nella relazione generale, specie per gli scoli/fassati privati, dovrà essere indicata la presenza annua d’acqua e, qualora il corso d’acqua abbia portata nulla per oltre 120 giorni, dovrà essere descritto l’andamento della portata del corso d’acqua interessato dallo scarico e le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito (art. 22, c.16). Deve essere, altresì, verificato il censimento di detto corso d’acqua nelle tavole grafiche del Piano delle Acque approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 14/12/2011;

- deve essere acquisito nulla osta idraulico dell’autorità competente o, in caso di recapito su fossato privato, di atto di assenso da parte dei comproprietari (art. 22, c.17);

Ulteriori prescrizioni/precisazioni generali:

-	Il gruppo soffiante deve essere provvisto di idoneo conta-ore per il controllo del corretto funzionamento dell’impianto;

-	Non deve essere eseguita la fase di clorazione dei reflui fognari (D.M. Amb. 30/07/99 art.3);

-	L’installazione di un depuratore necessita della stipula di un contratto di manutenzione.

........................ , lì ..........................

| IL RICHIEDENTE | IL PROGETTISTA |
| --- | --- |
|  | (timbro e firma) |